инструкция по эксплуатации тестера ёмкости батареи ZB206 ver.1,3:
1. Тестирование:
1.1 Убедитесь, что испытанная батарея заряжена полностью.
1.2. Подключите положительный полюс и отрицательный полюс полностью заряженной аккумуляторной батареи к синему разъему BAT + и BAT- безопасно и надежно с помощью короткого и толстого соединительного провода, насколько это возможно! Если это 4-проводной тестовый режим, подключите положительный полюс и отрицательный полюс провода проверки напряжения держателя к разъему BV «+» и «-». Включите тестер с DC 12V (питание 5V USB с использованием питания micro USB); Это текущее состояние настройки после того, как тестер обычно запускается; LED отображает установочный ток (например, 1.00A); Нажмите кнопку «S ++» или «S--», чтобы отрегулировать настройку тока (долго нажмите кнопку, чтобы быстро увеличить число и спуститься); Когда все будет в порядке, нажмите кнопку «SK».
1.3 Режим автоматической идентификации (заводской режим по умолчанию): Тестер автоматически идентифицирует тестируемый тип батареи и выбирает оптимальное конечное напряжение и режим разряда; Он приходит к проверенной процедуре работы, когда он показывает конечное напряжение в течение 2 секунд.
Ручной режим настройки конечного напряжения: вручную установите конечное напряжение в режиме; Нажмите кнопку «S ++» или «S--», чтобы изменить конечное напряжение батареи (нажмите и удерживайте кнопку, чтобы увеличить число и вниз); P *. * U означает режим тестирования непрерывного тока и b *. * U - это классический тест непрерывного тока (режим проверки на нагрузку при открытом напряжении) (в основном используемый для противодействия влиянию сопротивления провода на двухпроводной тестовой батарее) и, например, , P4.5u означает непрерывный ток, а конечное напряжение - 4,5 В. Диапазон настройки: b1.0u-b6.0u и P1.0u-P6.0u; Обратите внимание, что при запуске 4-проводного теста нельзя использовать режим непрерывной проверки тока! После установки конечного напряжения нажмите кнопку «SK», чтобы выполнить тест.
1.4. В предварительном этапе тестового процесса тестер диагностирует провод и аккумулятор; Если что-то неясно с проводом или батареей, тестер не выполнит диагностику с кодом диагностики неисправности Err * (см. Приведенную выше часть для кода ошибки Err * и методов обработки). После постановки диагноза тест начинается; Загорается индикатор «RUN»; Начинается испытание разряда; LED отображают данные, 2 секунды Ач, 1 секунду Wh, 1-секундное напряжение батареи и 1-й разрядный ток разворачиваются, показывая, что его индикаторная лампа меняется одновременно. После испытания свет «RUN» погаснет; LED дисплей, показывающий Ah, быстро мигает с одновременным звуковым сигналом (установка «bEon»).
1.5 Нажмите кнопку «SK», чтобы остановить мигание и звуковой сигнал тестера после остановки теста; Проверьте мощность Ah, энергию Wh, среднее напряжение процесса V тестирования батареи, нажав кнопку «S--» или «S ++»; Нажмите кнопку «SK» еще раз, и все данные дисплея будут очищены, чтобы вернуться в исходное текущее состояние настройки.
Заметка: Максимальные данные счетчика тестера 80.00Ah или 500.00Wh, и если один появится, тест будет завершен! Если вы хотите протестировать батарею по пределу данных подсчета, пожалуйста, запишите текущий результат и запустите второй тест, добавив второй результат.
2. RES-V Test:
Используйте стандартный 4-проводной держатель для испытаний или испытательный держатель Kelvin! Удостоверьтесь, что тестер и держатель хорошо подключены в соответствии с требованиями «1,2» 4-проводного тестового соединительного провода. Продолжайте нажимать кнопку «S--» и включайте тестер и тестер RES-V. Поместите батарею в держатель в соответствии с полярностью батареи, и тестер показывает внутреннее сопротивление батареи r *** (*** - внутреннее сопротивление mΩ, например r065 - 65 мОм, и оно не показывает никакого значения, если оно переполнено); В то же время нажмите кнопку «SK», и начнется тест V, показывающий напряжение батареи «*. ** u»; Нажмите кнопку «SK», чтобы перейти к внутреннему тесту на сопротивление ...; Для выхода из тестовой функции RES-V, пожалуйста, отключите тестер.
Тест RES - это импульс постоянного тока, и его результат теста имеет отклонение с результатом теста AC; Тест RES можно использовать для быстрого выбора батареи.
Заметка: Тест RES не может использоваться для тестирования разряженной батареи.
3. Настройка рабочего параметра тестера:
Продолжайте нажимать кнопку «SK» и включайте настройку рабочего параметра тестера и тестера; Нажмите кнопку «S ++» или «S--», чтобы изменить параметр; Нажмите кнопку «SK», чтобы перейти к следующему и установите параметры следующим образом:
I Используйте 2-проводной тест для «LJ 2» (заводская настройка); 4-проводной режим для «LJ 4».
II Функция автоматического распознавания батареи «Auon» включена (заводская настройка); Функция автоматического распознавания батареи «AuoF» не включена, и после нее установите конечное напряжение вручную.
III Включен звуковой сигнал «bEon» (заводская настройка); "BEoF" зуммер, если он не включен.
Ограничение мощности «LPon» разрешено (заводская настройка); Ограничение мощности LPoF не включено. Предупреждение: для «LPoF» допускается более 12 Вт разряда при условии, что усиление тепловыделения является первым делом, а если нет, возможно, сжигается МОП-транзистор!
V "SF00" "SF01" ...... "SF10", число оборотов вентилятора с включенным питанием: текущая мощность разряда превышает две последние цифры (Вт), включен переключатель управления вентилятором; «SF00» означает, что после запуска разряда управление вентилятором включено.
После завершения пятой настройки нажмите кнопку «SK», и все параметры настройки будут сохранены, а тестер перезапущен, чтобы снова начать работу.
4. Параметр и результат автоматически сохраняются и сохраняются:
4.1 При настройке текущего и конечного напряжения (автоматический режим не включен) и при запуске теста автоматически сохраняется значение тока и конечного напряжения; В следующий раз параметр будет значением по умолчанию.
4.2 Когда тестер находится в режиме разгрузки, и если он внезапно отключен, тестер автоматически сохранит текущее значение параметра, рабочее состояние и результат теста; Снова включите тестер с DC12V, и тестер автоматически восстановит процесс разрядки.
4.3 Когда тестировщик быстро мигает с сигналом после завершения теста, результат теста будет резервным, чтобы избежать потери данных перед его чтением; Если вы не нажмете кнопку, тестер не выйдет из этого состояния, даже если он снова включен! Если данные считываются после нажатия любой кнопки, резервная копия будет очищена; После этого снова нажмите кнопку «SK» или снова включите его, оно вступит в начальное состояние настройки тока.
«4.2» и «4.3» могут гарантировать, что на тест не повлияет выключение питания на середине! Когда тестируется портативный источник питания, тестер, который включается снова, переходит в тестовое состояние, потому что переносимый источник питания без нагрузки автоматически отключается; Если вам нужно продолжить тестирование, пожалуйста, зарегистрируйте текущий результат самостоятельно и снова начните тест; Добавьте первый результат теста и второй результат теста, чтобы получить окончательный результат теста самостоятельно.
5. Процесс тестирования Midway Quit или Midway Current Modified:
Во время процесса тестирования разряда нажмите кнопку «S--», чтобы выйти из теста и очистить результат; Если вам нужно на середине изменить ток разряда или конечное напряжение, нажмите кнопку «S ++», чтобы выйти из теста, не очищая результат, и после настройки нажмите кнопку «SK», чтобы продолжить тест.
6. Как использовать вентилятор:
Тестер имеет функцию управления вентилятором; Подключите отрицательный полюс вентилятора к палубе нижнего правого угла LED, обозначенному «F», и подключите положительный полюс вентилятора к положительному полюсу источника питания, чтобы включить функцию управления вентилятором; См. «2» для настройки параметров управления.